Quick Read  FOB

Pracovní postup:

- Načtěte kartu

- Dávkovačem odměřte do kyvety 1 ml pufru

- Protřepejte odběrovou lahvičku a prvních 5 kapek odkapejte mimo test. Další dvě kapky vzorku přidejte do kyvety.

- Kyvetu zavřete víčkem s činidlem, promíchejte (ne dnem vzhůru), vložte do otvoru pro měření a změřte blank (max. 20 sekund)

- Přidejte činidlo stlačením vnitřní hnědé části víčka.

- Kyvetu vyndejte a důkladně míchejte obrácením dna vzhůru. Sledujte displej přístroje a čekejte na pípnutí.

- Vložte kyvetu zpět do otvoru pro měření. Za 2 min. se na displeji  objeví  výsledek pozitivní nebo negativní.

ODBĚR VZORKU A PŘÍPRAVA

U pacientů se před odběrem stolice nepožaduje speciální dieta.Vzorek okamžitě zpracujte.

Návod k odběru vzorku stolice:

- Otevřete lahvičku řádně označenou údaji pacienta.

- Krouživým pohybem odeberte vzorek ze tří až šesti míst stolice pomocí tyčinky ,ukotvené ve víčku lahvičky.Ujistěte se,že na tyčince ulpělo vhodné množství stolice.Dostačující je množství ve velikosti kuličky černého pepře.Nadbytečné množství vzorku může ucpat filtr ve víčku lahvičky.Pozor,řidší vzorky stolice nemusí na tyčince ulpět dobře.

- Tyčinku vsuňte zpět do lahvičky a pečlivě uzavřete víčko.Důkladně promíchejte vzorek v lahvičce s roztokem.(Roztok,který obsahuje vzorek je stabilní 5 dní při 2…25°C,pokud je uchován v temnu.)

- Lahvičku doneste svému lékaři.